## Slide 1
指导老师：陶 丹，高睿鹏
大创中期答辩
面向辅助驾驶的环境建图与视觉定位技术及应用（实物类）
组 长：李婧文 20211038
组 员：王楚涵 20211235 张鹏伟 20211243

## Slide 2
CONTENTS
阶段性成果
项目简介
项目框架及创新点
未来规划与展望
01
02
03
04

## Slide 3
PART ONE
项目简介
01

## Slide 4
项目简介——项目背景
“无人驾驶”领域高速发展。作为无人驾驶领域不可或缺的技术，“三维建图和精准定位”的研究对于无人驾驶的实现至关重要。
选择“环境建图与视觉定位”的方向

## Slide 5
项目简介——实现目标
实现深度估计模型在驾驶环境下的地图测绘
结合深度学习的单目算法，构建基于Jetson Nano的传感器。
具体包括：基于开源数据集和新采集数据集训练深度估计模型；在智能小车上采集环境信息并进行实时深度估计；在终端展现深度测距图景。

## Slide 6
PART TWO
02
项目创新点及框架

## Slide 7
项目创新点
精准定位当前技术痛点
传统采集车
激光雷达
成本低
嵌入式设备
采用体积较小的智能小车进行实物仿真，可适配更多应用场景。
使用单目估计算法代替激光雷达，相较于传统采集车成本更低。
算法优化
引入惯导，降低环境影响。

## Slide 8
项目框架
硬件
软件
搭载Jetson Nano模块的智能小车
采集设备
激光雷达，摄像头
运算设备
Jetson Nano
显示设备
屏幕终端
操控设备
主控stm32
抓取单目图片
GPU/CPU
处理单目图片
返回深度图片
模型训练
深度估计模型
深度估计算法
深度估计模型
数据集
运行环境：
Ubuntu操作系统；
GPU + Pytorch +Monodepth2 环境。
运动控制App
远程操控

## Slide 9
PART THREE
03
阶段性成果

## Slide 10
项目进展——硬件
目标：为了模拟无人驾驶场景，我们选择购置小车。
型号：阿克曼ROS机器人小车(¥2899）。
选择原因：配置齐全，含Jetson Nano主控(满足搭建新型传感器的需求)、STM32主控板、激光雷达、深度相机和7寸触摸屏(方便实现单目深度估计和最终呈现)。
小车购置

## Slide 11
项目进展——硬件
软件：Ubuntu系统配置；算法环境配置；GPU的CUDA及显卡驱动配置
硬件：购买网卡配置网络；在开源基础修改并调试实现自己的远程操控app；各部分硬件功能调用（雷达，摄像头等）
小车配置

## Slide 12
阶段性成果——算法
确认借助单目实现测距
为了降低成本、简化算法结构、过大适用场景范围，选择对计算量需求较低的单目测距。样本形式为一段单目视频流。
在已有的单目测距模型基础上解决了遮挡问题和静态场景问题。
电脑摄像头模拟
Astra Pro相机
单张彩色图片无法获取三维信息，故借助连续前后两帧，获得相机相对于场景中角度和位置的变化。

## Slide 13
阶段性成果——算法
选择无监督学习算法monodepth2
为了降低数据采集的软件成本和人工成本，选择无需标定数据类型的无监督学习算法。用Monodepth2开源单目深度估计算法，实现单帧图到深度图的转化。
转化图2
转化图1

## Slide 14
项目进展——算法
在Monodepth2开源单目深度估计算法的基础上，加入新的惯导数据，减小训练模型对环境的依赖度，实现轻量级算法，使得适配性更好。
在monodepth2基础上引入惯导数据
无监督学习思路
引入惯导
处理所得图像
下一帧处理所得图像
下一帧预测图像
对比
优化模型

## Slide 15
阶段性成果——算法
下载KITTI数据集并进行模型训练
为了由深度估计算法生成深度测距模型，下载KITTI数据集进行模型训练，生成深度估计模型。
数据集的样本量接近200G，内含连续帧数据、相机内参矩阵、可选的左右视图数据和点云代表的深度真值。
数据集
模型训练

## Slide 16
项目进展——软件
为调用小车上的单目摄像头，编写Python程序代码，并用电脑摄像头进行实验，实现摄像头自动获取视频帧的功能，并将其转化为连续的深度图。
深度图像连续转化
电脑端调试情况
连续单目图像生成图

## Slide 17
项目进展——软件
软硬件联合调试
完成操作系统的搭建，运行ubuntu系统并配置monodepth2环境，使其在CPU跑通；
monodepth2环境配置-terminal
使用显卡驱动，并配置好GPU环境，在GPU上跑通代码。

## Slide 18
实现效果
硬件
软件
搭载Jetson Nano模块的智能小车
采集设备
激光雷达，摄像头
运算设备
Jetson Nano
显示设备
屏幕终端
操控设备
主控stm32
抓取单目图片
GPU/CPU
处理单目图片
返回深度图片
模型训练
深度估计模型
深度估计算法
深度估计模型
数据集
运行环境：
Ubuntu操作系统；
GPU + Pytorch +Monodepth2 环境。
运动控制App
远程操控

## Slide 19
PART FOUR
04
未来规划

## Slide 20
未来规划与展望
将算法部署在GPU上（2022年10月~2022年11月）
在GPU环境下实现高效率深度动图实时转化。
申请专利并撰写论文
优化算法，稳定系统（2022年12月~2023年1月）
在monodepth2算法基础上加入惯导数据。

## Slide 21
注释
借助单目实现测距
计算目标图和合成图之间的差异，每一个像素都会产生一个loss值。
取最小loss值，解决遮挡问题
找到静止不动/与相机移动速度相同的物体

## Slide 22
谢谢聆听
请老师批评指正